TOYOTA		ТОЙОТА

### TOWN

MASTER

LITE

SP

#### ACE

### CRUISER

Материалы найдены в Internet, поэтому лучше бы их проверять по фирменным каталогам

Общие сведения	Common information	1

Фильтры	Filters	2

Фильтры для CR-31 (двигатель 3С-T)	Filters for CR-31 (engine 3С-T)	2

Фильтры для CR-30 (двигатель 2С)	Filters for CR-30 (engine 2С)	3

Фильтры для Town Ace 4WD (двигатель 2С-T)	Filters for Town Ace 4WD (engine 2С-T)	4

Фильтры для Town Ace(двигатель 2Y..YM55,6#)	Filters for Town Ace(engine 2Y..YM55,6#)	4

Запчасти	Parts	4

Запчасти для Town Ace 4WD (двигатель 2С-T)	Parts for Town Ace 4WD (engine 2С-T)	4

Запчасти для CR-31 (двигатель 3С-T)	Parts for CR-31 (engine 3С-T)	4

Заменители оригинальных частей (российские и от других марок) – из опыта форумчан	5

# Общие сведения	Common information

Town Ace

| Год | 1991 | 1992 | 1995 | 1995 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Модификация | 2WD 1800 | 2WD 2000 EFI | 4WD 2.2 | 4WD |
| Марка кузова (MODEL) | E-YR20G-PEZ(T) | E-YR21G-MEZE(W) | KD-CR31G-MEZX(R) | KD-CR31G |
| Марка двигателя | 2Y-U | 3Y-EU | 3C-T | 3C-T |
| Объём смазки двигателя |  |  |  | 4.3 (5.5 на «сухой») |
| Тип трансмиссии | OD 4 AT | 5MT | 5MT | 2OD 4AT |
| Размер покрышек | 175SR14 | 195/70R14 90S | 205/70R14 | 205/70R14 94S |

Lite Ace

| Год | 1990 | 1992 | 1992 | 1994 | 1994-1995 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модификация | GXL | 4WD FXV 2000 | 2WD FXV 2000EFI | 4WD FXV 2000 EFI | 4WD GXL 2200 |
| Марка кузова (MODEL) | E-YM30G-MXS(S) | Q-CR30G-PZZX(S) | E-YR21G-PQZE(S) | E-YR30G-PZZE-T | KD-CR31G-PEZX-F |
| Марка двигателя | 2Y-U | 2C-T | 3Y-EU | 3Y-EU | 3C-T |
| Объём смазки двигателя |  |  |  |  | 4.3 (5.5 на «сухой») |
| Тип трансмиссии | 5MT | 2 OD 4AT | 2 OD 4AT | 2 OD 4AT | 2 OD 4AT |
| Размер покрышек | 175SR13 | 205/70R14 93S | 195/70R14 90S | 205/70R14 94S | 205/70R14 94S |

# Фильтры	Filters

## Фильтры для CR-31 (двигатель 3С-T)	Filters for CR-31 (engine 3С-T)

| Масленый (Oil) 90915-30003 | Воздушный (Air) 17801-64080 | Топливный (Fuel) 23303-64010 |
| --- | --- | --- |
| CHAMPION C 112 | Fram CA5273 | Bosh 0 986 450 500 |
| Japan Parts B12016 | Sakura (vic) A183 | Blue Print ADT32313 |
| Japan Parts B12016JC |  | Blue Print ADT32313E |
| FILTRON OP 535 |  | Champion L149(L606) |
| FILTRON OP 619/1 - ? |  | HB J1332015 |
| FRAM PH-2956 |  | Mann Wk 828 |
| HB J1312016 |  | Mapco 63181 |
| HENGST H 40 W 01 |  | Nipparts J1332015 |
| KNECHT OC 137 |  | Purolator F63180 |
| MANN W 1126/4 |  | Stahlgruber 361 4132 |
| Nipparts J1312016 |  | Sakura FC 1104 |
| SCT (Mannol) SM 128 |  | Ufi 24.374.00 |
| Stahlgruber 361 0411 |  |  |
| Sakura С 1118 |  | --- эти аналоги найдены по заменителю ---- |
| U.F.I. 23 166 00 |  | AC DELCO (DELPHI) XD 171 |
|  |  | AL-FILTERS ALG-2062 |
| --- эти аналоги найдены по заменителю ---- |  | AMC TF-1652 |
| BOSCH 0 451 103 170 |  | CAV (LUCAS-CAV) HDF 521 |
| BOSCH 0 451 103 241 |  | CHAMP / CHAMP INTERNATIONAL FS 112 |
| BOSCH 0 451 103 241-30N |  | COOPERS Z 954 |
| BOSCH 0 451 103 286 |  | CROSLAND 5021 |
| BOSCH 0 451 103 286-44N |  | DELPHI FF0066 |
| CHAMP / CHAMP INTERNATIONAL LS 115 |  | DONALDSON P 55-0385 |
| CHAMP / CHAMP INTERNATIONAL LS 187 |  | FIAAM FP 5091 |
| CHAMPION C 112 |  | FILTRON PP 855 |
| CLEAN DO 321 |  | FLEETGUARD FF-5159 |
| COOPERS Z 904 |  | FRAM P-4922 |
| CROSLAND 2043 |  | GUD Z 188 |
| CROSLAND 2047 |  | GUR GFI 62870 |
| CROSLAND 484 |  | JAPANPARTS J FC-215 |
| DELPHI FX0134 |  | KNECHT KC 83 |
| DONIT 43.10.153 |  | LAUTRETTE (MECAFILTER) ELG 5221 |
| FIAAM FT 4925 |  | LUBER-FINER EUROPA G 2920 |
| FRAD 10.19.06/110 |  | M-FILTER MP 469 |
| GIF-FILTER GL 385 |  | MAHLE KC 83 |
| HALFORDS HOF258 |  | MANN-HUMMEL WK 828 |
| LAUTRETTE (MECAFILTER) ELH 4140 |  | MOTAQUIP AAPCO VFF 165 |
| MAHLE OC 137 |  | NIPPARTS J1332015 |
| MANN-HUMMEL W 1126/4 |  | PURFLUX CS 437 |
| MOTAQUIP AAPCO VFL 221 |  | PUROLATOR F 63180 |
| MOTORCRAFT EFL 154 |  | SAVARA SN 530 |
| MOTRIO 86 710 02 044 |  | SCT-FILTER ST 306 |
| PERMATIC (MECAFILTER) ELH 4140 |  | SCT-FILTER ST 322 |
| PURFLUX LS 149 |  | SOPARIS KC 83 |
| PUROLATOR L 17822 |  | TECNOCAR RN 140 B |
| SAVARA 9.28.325.67 |  | TEHO FILTER 6201 |
| SAVARA SO 325 |  | UNION JAPAN FC-190 |
| SCT-FILTER SM 128 |  | UNIPART GFE 5316 |
| SOPARIS OC 137 |  | VIC FC-158 |
| TECNOCAR R 175 |  | WIX 33138 |
| TEHO FILTER 4121 |  |  |
| UNICO LI 1095/4 |  |  |
| UNIPART GFE 272 |  |  |
| WYTWORNIA FILTROW PZL PP-88 |  |  |

## Фильтры для CR-30 (двигатель 2С)	Filters for CR-30 (engine 2С)

| Масленый (Oil) 90915-30001 | Воздушный (Air) 17801-54050 | Топливный (Fuel) 23303-64010 (23303-64020?) |
| --- | --- | --- |
| Alco SP 992 | Coopers AG 939 | Alco SP 969 |
| AMC TO-139 | Fram CA 4744 | AC DELCO (DELPHI) XD 171 |
| FILTRON OP 619 |  | AL-FILTERS ALG-2062 |
| Fram PH 5124 | Alco MD 304 | AMC TF-1652 |
|  | CHAMPION W114 (W227) | BOSCH 0 986 450 500 |
| BOSCH 0 986 452 030 | TJ filters B210 | CAV (LUCAS-CAV) HDF 521 |
| CHAMP/CHAMP INTERNATIONAL LS 217 | Direct DAF7 | CHAMP/CHAMP INTERNATIONAL FS 112 |
| CHAMPION K 275 | AMC TA-1163 | CHAMPION L 149 |
| Coopers Z1044 | BOSCH 1 457 429 840 | COOPERS Z 954 |
| Crossland 2080 | BOSCH 1 457 429 840-850 | CROSLAND 5021 |
| DELPHI FX0162 | CHAMP/CHAMP INTERNATIONAL AR 174 | DELPHI FF0066 |
| FIAAM FT 5273 | CHAMPION W 216 | DONALDSON P 55-0385 |
| FLEETGUARD LF-3849 | COOPERS AG 1054 | FIAAM FP 5091 |
| GUD Z 257 | CROSLAND 774 | FILTRON PP 855 |
| JAPANPARTS J FO-212 | CROSLAND 9152 | FLEETGUARD FF-5159 |
| LUBER-FINER EUROPA PH 920 | DELPHI AF0429 | FRAM P-4922 |
| MANN-HUMMEL WP 914/80 | FIAAM FL 6754 | GUD Z 188 |
| M-FILTER MH 3348 | FRAM CA-4680 | GUR GFI 62870 |
| MICRO T 1638 | GIF-FILTER GA 334 | JAPANPARTS J FC-215 |
| Motaquip VFL 328 | JAPANPARTS J FA-219 | KNECHT KC 83 |
| NIPPARTS J1312012 | MANN-HUMMEL C 16 110 | LAUTRETTE (MECAFILTER) ELG 5221 |
| PURFLUX LS 893 | NIPPARTS J1322019 | LUBER-FINER EUROPA G 2920 |
| PUROLATOR L 17624 | PURFLUX A 851 | M-FILTER MP 469 |
| PUROLATOR L 17634 | PUROLATOR A 21640 | MAHLE KC 83 |
| SCT-FILTER SK 805 | RYCO A333 | MANN-HUMMEL WK 828 |
| TECNOCAR RD 1203 | SAVARA SA 713 | MOTAQUIP AAPCO VFF 165 |
| TEHO FILTER OK 181 | SCT-FILTER SB 284 | NIPPARTS J1332015 |
| U.F.I. 23 264 00 | UNION JAPAN A-152 | PURFLUX CS 437 |
| UNION JAPAN C-141 | VIC A-143 | PUROLATOR F 63180 |
| UNIPART GFE 331 | YAF (Yuil Air Filter) YUT-058 | SAVARA SN 530 |
| VIC C-112 |  | SCT-FILTER ST 306 |
| WIX 51368 |  | SCT-FILTER ST 322 |
|  |  | SOPARIS KC 83 |
|  |  | TECNOCAR RN 140 B |
|  |  | TEHO FILTER 6201 |
|  |  | U.F.I. 24 374 00 |
|  |  | UNION JAPAN FC-190 |
|  |  | UNIPART GFE 5316 |
|  |  | VIC FC-158 |
|  |  | WIX 33138 |

## Фильтры для Town Ace 4WD (двигатель 2С-T)	Filters for Town Ace 4WD (engine 2С-T)

| Масленый (Oil) | Воздушный (Air) | Топливный (Fuel) |
| --- | --- | --- |
| ADL ADT32110 | ADL ADT32210 | ADL ADT32313 |
| Более ранние ADL ADT32103 | Alco MD 9826 |  |
| + см. фильтры для 3С-Т |  |  |

## Фильтры для Town Ace(двигатель 2Y..YM55,6#)	Filters for Town Ace(engine 2Y..YM55,6#)

| Масленый (Oil) 15601-33021 | Воздушный (Air) 17980-71012 | Топливный (Fuel) 23300-25020 |
| --- | --- | --- |
| Bosch 0 986 452 000 | Он же и на 3Y | HB J1332002 |
| HB J1312000 |  | Japan Parts B32002JC |
| Hengst H16W02 |  | Mann WK 42/80 |
| Mann W 818/81 |  | Nipparts J1332002 |
| Nipparts J1312000 |  | Stahlgruber 361 4060 |
| Stahlgruber 361 0033 |  |  |
| Ufi 23.121.00 |  |  |

# Запчасти	Parts

## Запчасти для Town Ace 4WD (двигатель 2С-T)	Parts for Town Ace 4WD (engine 2С-T)

| Name | Перевод (тупой ( ) | Производитель Код |
| --- | --- | --- |
| GLOW PLUGS | Запальные свечи | NGK Y-703R Quinton Hazell QGP166 Balco 4444 ADL ADT31801 |
| RADIATOR CAP (Fits All 2CT Engines) | Крышка радиатора (Соответствует всем 2CT двигателям) | ADL ADC49902 |
| WATER PUMP | Водяной насос | ADL ADT39114 |
| PUMP ASSY, VACUUM | Вакуумный насос | Toyota 29300-64110 |
| THERMOSTAT | Термостат | ADL ADD69203 |
| TIMING BELT | Зубчатый ремень привода | ADL ADT37515 |
| TENSIONER BRNG | Механизм натяжения brng | ADL ADT37602 |
| ROCKER COVER GASKET | Прокладка крышки клапана | ADL ADT36713 |
| STARTER MOTOR | Стартер | ADL ADT31227 |
| RADIATOR CAP | Крышка радиатора | ADL ADC49902 |
| REAR WHEEL CYL LH | Заднего колеса cyl др | ADL ADT34422 |
| REAR WHEEL CYL RH | Заднего колеса cyl rh | ADL ADT34422 |
| REAR WHEEL BEARING | Подшипник заднего колеса | ADL ADT38310 |
| FRONT BRAKE PADS | Тормозные колодки передние | ADL ADT34223 |
| REAR BRAKE SHOES | Тормозные башмаки задние | ADL ADT34108 |
| FRONT BRAKE DISCS | Передние диски тормоза | ADL ADT343140C |
| CLUTCH MASTER CYL | Муфта master cyl | ADL ADT33447 |
| CLUTCH SLAVE CYL | Муфта slave cyl | ADL ADT33634 |
|  | Для гидроусилителя руля: |  |
|  | Подшипник | Toyota 90363-17011 |
|  | Сальник | Toyota 90311-17004 |
|  | Ремкомплект прокладок | Toyota 04446-27020 |

## Запчасти для CR-31 (двигатель 3С-T)	Parts for CR-31 (engine 3С-T)

| Name | Перевод (тупой ( ) | Производитель Код |
| --- | --- | --- |
| PUMP ASSY, VACUUM | Вакуумный насос | Toyota 29300-64110 |
| HOSE, FLEXIBLE, NO.1 (FOR FRONT) | Гибкий тормозной шланг (передние колёса) | Toyota 90947-02722 |
| SHAFT ASSY, STEERING TORQUE | Вал рулевого колеса, компл (нижний, с крестовиной) | Toyota 45390-28060 |
| Motor assy, rr wiper | Мотор стеклоочистителя заднего стекла | Toyota 85130-28040 |
| Shock-absorber | Амортизатор | Toyota 48500-29605 48500-29606 Kayaba 343277 |
| NOZZLE ASSY | Распылители форсунок | Toyota 23620-69035 |

# Заменители оригинальных частей (российские и от других марок)

из опыта форумчан сайта www.toyota-ace.ru

Подшипники

Номера подшипников в автобусе YR-30: LM102949 и TR100802A.

Кстати, новый подшипник в магазинах продается под видом Крузеровского. Подходит.

Фильтры

Фильтр воздушный подходит от 41 москвича

Петли дверные

Hinge Assy, Front Door, Upper Rh (pcn-68710)- 1300 руб.

Hinge Assy, Front Door, Lower Rh (pcn-68730)- 1300 руб.

Такие же кстати стоят на "Крестах" (http://www.cresta.h1.ru/katalog/Baza/kuzov/stekloper.htm). Там их должно разбивать меньше, может как вариант контрактные с "Кресты"?

Шланги тормозные

Воткнул на свои передние цилиндры задние шланги от "Галанта" ниппартовские, отличие - отсутствие приливчика, блокирующего проворот. Все остальное один в один. Стоило удовольствие 13 у.е.

# Footnotes

Кодификация фильтров SCT (Manol)

| Тип | Пояснения | Тип | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- |
| SB | Воздушный фильтрующий элемент | SK | Сменный двухконтурный масляный фильтр |
| SF | Сменный масляный фильтр двухконтурный фильтрующий элемент | SL | Сменный фильтрующий элемент для дизельного топлива |
| SG | Сменный масляный фильтрующий элемент | SM | Сменный масляный фильтр |
| SH | Сменный масляный фильтрующий элемент | ST | Сменный топливный фильтр |